Отчет управляющей компании «Люмьер-Комфорт» о выполнении условий договора за август 2020 г.

ЖК «Мендельсон»

В период с 1 августа по 31 августа 2020 года

Организационные мероприятия

- Контроль за работами подрядных организаций .

- Составление и размещение объявлений.

- Работа с должниками (переговоры по погашению задолженности, размещение информации на стендах, в группе)

- Обзвон должников, отправка сообщений в ВАЦАП, отключение должникам брелоков для прохода на территорию, дополнительная рассылка по почте и распечатка квитанций по задолженностям.

- Контроль технического обслуживания лифтов, СКУД, системы видеонаблюдения, АППЗ

- Программирование брелоков для въезда-выезда из паркинга по заявкам жильцов.

- Осуществление программирования брелоков для входа на территорию ЖК по заявкам жильцов.

- Прием заявок на гарантийный ремонт теплого остекления(2 заявки), холодного остекления (7заявок),передача заявок подрядчикам, контроль за исполнением.

- Прием заявок на установку москитных сеток, передача их в компанию «Норма» (1 квартиры), контроль за выполнением работ

- Прием заявок на установку домофонов (4 заявки).

В  рамках проведения регламентных работ были выполнены следующие мероприятия:

- Снятие показаний за отчетный период  (август 2020г.)

- Контроль параметров водоснабжения (давление, температура) на вводе в ИТП, в системе горячего водоснабжения, на вводе водомерного узла, в системе холодного водоснабжения.

- Внешний осмотр оборудования систем отопления, вентиляции, горячего и холодного водоснабжения и канализации (ежедневно).

- Внешний осмотр трубопроводов и теплоизоляции систем отопления, горячего и холодного водоснабжения на предмет целостности, отсутствия протечек, отсутствия коррозии, наличия маркировки и соблюдения теплоизолирующих свойств.

- Внешний осмотр оборудования (фильтров, обратных и редукционных клапанов, коллекторов, запорной арматуры, средств измерения и контроля) на предмет отсутствия механических повреждений, отсутствия загрязнения внешних поверхностей.

- Осмотр дренажных приямков и стоков на предмет отсутствия загрязнения и заполнения водой, проведена очистка дренажных приямков в ИТП

- Проверка исправности и работоспособности оборудования систем отопления, вентиляции, горячего и холодного водоснабжения и канализации

- Проверка исправности и работоспособности фильтров и грязевиков, обратных клапанов, редукционных и балансировочных клапанов, коллекторов и запорной арматуры.

- Проведение балансировки давления в трубах ГВС.

- Проведение вырезки металлической трубы ГВС 05.08.2020г. для определения уровня коррозии.

Работы по ИТП

- Контроль за приборами.

- Осмотр помещений ИТП и водомерных узлов на предмет освещения, вентиляции, сохранности оборудования, отсутствия следов протечек и загрязнения ежедневно.

- Установка 3-х балансировочных клапанов на систему ГВС.

- Проведена промывка фильтра в ИТП.

Техническое и аварийное обслуживание вентиляционного оборудования.

- Работа по заявкам собственников жилых и коммерческих помещений.

- Техническое обслуживание приточно-вытяжной вентиляции паркинга

- Составление замечаний, актов.

- Установка реле времени на вентиляционную систему паркинга.

- Включение вытяжной вентиляции в паркинге.

Места общего пользования

# Произведена замена светильников 6п.- лифтовой холл 4 этажа,7 этажа; 2п. – лифтовой холл 5 этажа, 4эт. В квартирном холле замена драйвера светильника. 5п. – запасная лестница заменен светильник, проведена замена светильника в паркинге  у мм98.

# Произведен ремонт дверей в квартирный холл 2эт. 4 парадной, на запасную лестницу на 1 этаже 3-ей парадной, ремонт доводчика и регулировка двери на запасную лестницу на 8 эт. 6-ой парадной; отремонтирована рамка картины на 9 этаже 2-ой парадной, проведен косметический ремонт холла 1 эт. 5-ой парадной (частичная шпаклевка, покраска).

# Установить заглушки на велопарковку у 5-ой парадной.

# Установка ручек на калитку мусоросборочной площадки.

# Проведена регулировка доводчика калитки с Корпусной ул.

# Произведена установка фото реле для включения-выключения фасадного освещения.

# Установлены недостающие  ревизионные люки на этажах.

# Произведен ремонт подтекающего пожарного крана в районе 133 паркинг места..

# Проведен ремонт дренажного насоса в паркинге, почищен приямок в левом паркинге у ворот.

# Уменьшение времени открытия замка калитки мусорной камеры, отрегулирован  доводчик калитки.

# Проведен промывка ливневой канализации во дворе.

# Проведен ремонт дверь в квартирный холл на 2 этаже 4 парадной.

# Установлены ручки на калитки при входе на территорию (2 шт.) при входе на контейнерную площадку.

# Произведен монтаж тросов на грузовой лифт 5 парадной, восстановлена работоспособность лифта.Заказ платы привода дверей пассажирского лифта 4 парадной.

# Санитарное содержание придомовой территории и МОП.

- Производился контроль санитарного состояния и графиков уборки.

- Составление графиков уборки МОПов еженедельно, графиков уборки паркинга, размещение в грузовых лифтах.

- Регулярная мойка поломоечной машиной помещений паркинга.

- Ежедневное подметание и очистка территории двора от пыли, песка, остатков строительных          материалов.

- В рамках борьбы с короноинфекцией проводилась ежедневно (1 раз в день) профилактическая дезинфекция тамбуров, холлов 1-х этажей, ручек дверей, почтовых ящиков, кнопок лифтов, поручней.

- В рамках борьбы с короноинфекцией проводилась профилактическая  дезинфекция перил, дверных ручек, кнопок лифтов, покрытий пола, радиаторов с 2 до 9 этажа 2 раза в месяц.

- Мытье окон запасных лестниц силами промышленных альпинистов

- Работа с жильцами по уборке мусора в МОП, в колясочных.

- Регулярно производился вывоз бытового мусора подрядной организацией Спецтранс «Автопарк № 6». Бытовой мусор вывозился 26 раз, вывезено 183   бака. В рамках раздельного сбора мусора осуществлен вывоз контейнера со стеклом -2 раза, контейнера с пластиком – 3 раза.

- Производилась замена грязезащитных ковров в холле входной зоны и междверных пространств в парадных и лифтовых холлов в количестве  14 штук один раз в неделю,4 раза за месяц.

- Проводилась уборка МОП кладовых помещений в паркинге.

- Проводилась уборка, промывка платформ парковочных подъемников, свободных от машин.

- Проводилась помывка пандуса паркинга.

- Проводилась периодическая уборка фасадных подоконников внутри двора и по внешнему периметру МКД.

- Произведен покос газонов на дворовой территории.

- Проведена стрижка кустарников на территории двора ЖК.

Работа Административно-диспетчерской Службы

- Всего в течение отчетного периода было принято  и отработано 104 заявки

- За август  вызывали Спецтранс 26 раз, вывезено 183 бака с мусором, 3 бака с пластиком,2 бака со стеклом.

- Проведение работ по организации и контролю въезда и прохода на территорию ЖК.

- Ведение необходимых журналов.

- Размещение текущих объявлений на информационных досках ЖК.

Работа с собственниками жилых и коммерческих помещений.

- Производилась снятие показаний индивидуальных приборов учета жилых и коммерческих помещений;

- Оказывались консультации по телефону по оплате квитанций, необходимости соблюдения чистоты и порядка в МОП;

- Проведен контроль за выполнением предписаний по окраске фасадов балконов в первоначальный цвет в 3-х квартирах.

- Программирование брелоков для въезда на территорию – 2шт., программрование брелоков для прохода на территорию –7 шт.

- Давались консультации консультации по водоснабжению.

По управлению и финансовому менеджменту:

- Расчет и выпуск квитанций за август.